- Kazan dairelerine sorumlu, ilgili ve yetkililerden başka kimse girmeyecektir.

- Kazanlar yakılmadan önce,kazancı tarafından tüm vanaların,klapelerin , kapakların, emniyet subaplarının durumu, yakıt ve su miktarları ve işletme ile ilgili bütün hususlar gözden geçirilecek ve kontrol edilecektir.

- Kazanlar, ilk ateşlemede sıcaklığın birden yükselmesine engel olacak şekilde ve yavaş yavaş yapılacaktır.

- Yakıt olarak sıvı veya gaz maddeler kullnaılan kazanların yakılmasından önce, ocağın içinde, beklerin ağzında veya yakınında ve kazanın etrafında dökülmüş yakıt bulunmayacak ve ocağın içi hava,gaz veya akaryakıtın patlayıcı karışımlarıbulunmayacak şekilde iyice havalandırılmış olacaktır.

- Kazanların devreye girmesinde, ana çıkış vanası açılmadan önce, emniyet ventili kontrol edilecek, boru tesisatı üzerindeki hava çıkış vanaları, hava boşaltılıncaya kadar açık tutalacak ve kazan, gerekli basınç ve sıcaklığa ulaştıktan sonra,ana çıkış stop valfi yavaş yavaş açılacaktır.

- Kömürle ısıtılan kazanca süngülemek, cürüf ve kül almak için gerekli araçlar bulunacak ve süngüleme sırasında hava verme durdurulacak ve baca kapağı açılmış olacaktır.

- Kazanın emniyet supabları vardiya değişiminde kontrol edilecektir.

- Yakıt olarak kömür kullnaışlan kazanların söndürülmesinde,ateş dışarı çekilmeyecek, bütün delikli kapaklar kapandıktan sonra kendi kendine sönmeye terk edilecektir.Ocaktaki ateş, ancak tehlike anında çekilecek ve ateşin alınmasından önce, eminyet supabı açılarak stop valfleri kapatılacak vegerektiğinde ateş sönünceye kadar, kazana besleme suyu verilecektir.

- Söndürülen kazan, sıcaklık ve basınç normale dönünceye kadar boşaltılmayacak ve kazancı kontrole devam edecektir.