- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum , çakıl, pislik vb.)temizleyiniz

- İlk önce vananın bir tarafını tesisata bağlayınız. Daha sonra diğer tarafını çekme gerilmesi oluşmasına fırsat vermeden tesisata bağlayınız. Vana flanşı ile tesisat flanşı arasına mutlaka sızdırmazlık contası koyunuz.

- Flanş civatalarını sıkarken karşılıklı ve eşit kuvvetle sıkınız.

- Vanayı ambalajından tesisata bağlarken çıkartınız.

- Vanayı kesinlikle kollarından tutup taşımayınız. Vana kollarını sadece ok yönününde açıp kapama pozisyonlarında kuvvet uygulayınız.

- Bu vanaları yanıcı gazlar (doğalgaz) tesisatında kullnamayınız.

- Tesisattaki vanaların akışkan içerisindeki yabancı maddelerden hasar görmememsi için tesisatın uygun yerlerine pislik tutucu(filtre) koyunuz.

- Vanayı tam açık veya tam kapalı konumda tutunuz.

- Vananın tesisatta kapalı pozisyonda uzun süre beklemesi  gerekli olduğu durumlarda küre yüzeyinde oluşabilecek kireç ve tortu tabakasının oluşmasını önlemek amacı ile vanayı haftada bir kez açıp kapatınız.

- Vanayı açıp kapatırken kol üzerinde belirtilen ok yönünde kuvvet uygulayınız.

- Kolun dönmesi tahdit pimine dayanarak tamamlandığında kuvvet uygulamaya devam etmeyiniz.

- Küresel vanalarda su çekici darbelerinin oluşmasını önlemek için ani, hızlı açma kapamalardan kaçınınız.