AKÜ ŞARJ CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

Cihaz 220 volt 50 Hz şebeke cereyanı ile çalışır.

Cihazı topraklı prize taktıktan sonra cihazın giriş ve çıkışı OFF durumuna getirilir.

Şarj için bağlanacak olan aküler 12VOLT 45~210 A/H'lik olmalıdır.

Akü şarjı için cihazın (+ )ucu ARTI kutup başına; (- )ucu Akünün EKSİ kutup başına bağlanır.

Takribi şarj süresi 4~8 saattir.

Akü kutup başları doğru ve sıkıca bağlandıktan sonra cihaz ON konumuna getirilir.

Cihaza bağlanan akülerin toplam kapasitesinin %10~15'lik değeri hesaplanarak amper kademesi vasıtası ile cihazın önünde bulunan analog ampermetre göstergesine bakılarak amper ayar kademesi seçilir ve şarja başlanır.

Kuru tip aküler mutlaka düşük amperle şarj edilmelidir.

12 VOLT luk aküler tek olarak bağlanacağı zaman 45~60 A/H'lik aküler amper ayar kademesi 3-4; 72~90 A/H lik aküler amper ayar kademesi 4-5; 105-150 amper ayar kademesi 5-6 150-210 amper kademesi 6-7 konumunda şarj edilmelidir.

24 VOLT luk aküler SERİ olarak bağlanacağı zaman 45~60 A/H'lik aküler amper ayar kademesi 7-8; 72~90 A/H lik aküler amper ayar kademesi 8-9; 105-150 amper ayar kademesi 9-10 150-210 amper kademesi 10-11 konumunda şarj edilmelidir.

Şarj işlemi tamamlandıktan sonra cihaz kapatılır akü uçları çekilir. Şarj işlemini mpermetre vasıtasıyla kontrol edilmelidir

Kurşun asitli sulu tip akülerin kapakları şarj sırasında açılmalıdır. Şarj esnasında açığa çıkan yanıcı gazlar nedeniyle ortam havalandırılmalı ve ateşten korunmalıdır.

Cihazı akü suyundan ve mekanik darbelerden koruyunuz.

Cihaz belirli periyotlarla dinlendirilmelidir.

AKÜ UÇLARINI KESİNLİKLE TERS BAĞLAMAYINIZ.

ÇIKIŞ UÇLARINI BİRBİRİNE KESİNLİKLE VURMAYINIZ.

Cihazı amacına aykırı olarak kullanılması durunun da arızalanması halinde garanti kapsamına girmez.