AMAÇ: Argon (MİG) Kaynak tezgahının iş emniyetine ve dersin eğitim planına uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

- Temel İmalat İşlemleri Atölyesi, sadece Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri öğretim elemanlarınca kullanılabilir.

- Temel İmalat İşlemleri Atölyesi’nin amacı dışında kullanılması yasaktır.

- İmalat İşlemleri-I  Atölyesi uygulama Merkezi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü teknik sorumlusunun planlaması ile kullanılacaktır.

- Atölye aşağıda belirtilen çalıştırma talimatına uygun olarak kullanılacaktır.

ARGON (MİG) KAYNAK MAKİNESİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1- Kaynak için uygun kaynakçı kıyafeti giyiniz,

2- Makinenin elektrik, torç ve şase bağlantılarını kontrol ediniz,

3- Koruyucu gaz için uygun tüp seçiniz,

4- Tüpü açınız,

5- Gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz,

6- Manometreden tüp ve çalışma basınçlarını ayarlayınız,

7- Makineyi çalıştırınız,

8- Kaynatılacak parçaya uygun voltaj ayarını yapınız,

9- Şaseyi kaynatılacak parçaya bağlayınız,

10- Nozulu kaynak sırasında kaynak yapılan parçaya değdirmeyiniz,

11- Kaynak sırasında TIG kaynağına uygun maske kullanınız,

12- Kaynak bölgesinin etrafını paravanlarla kapatınız,

13- Kaynak sonrası tüpü kapatarak hortumdaki fazla gazı boşaltınız,

14- Kaynak makinesini kapatınız,

15- Sıcak parçaları el ile tutmayınız,

16- Kaynak masası üzerinde iş parçası bırakmayınız,

17- Çalıştığınız çevreyi temizleyiniz.