CNC Torna Tezgahı; genellikle metal malzeme olmak üzere silindirik yüzeylerin işlenmesinde, delme işlemlerinde, vida açma , yay sarma v.b işlemlerin yapılmasında kullanılır. İşlem hareketleri kontrol ünitesinden yazılan programlar aracılığı ile yapılır.

CNC Torna Tezgahının Kullanımı

1- Dar elbiseler giyiniz, elbise kollarını içe doğru kıvırınız veya lastikli yapınız.

2-Tezgahı çalıştırmadan önce gerekli kontrolleri yapınız, kızakları yağlayınız.

3-Öğretim Elemanından izin almadan Tezgahı çalıştırmayınız.

4-Ana şalteri açarak kullanım panosundaki gibi işlem sırasını takip ediniz.

5- Çalışma esnasında yüzük, zincir, saat gibi eşyalar takılmamalıdır.

6-Kesicilerin tarete güvenli bir şekilde bağlanmış olmalarına dikkat ediniz.

7-İş parçasını aynaya sağlam bağlayınız ve kontrol adiniz.

8- Soğutma suyunu kontrol ediniz, gerekirse ilave ediniz.

9- Her türlü işlem için kullanım panosundaki sırayı takip ediniz.

10- İlk işlemeyi SBK (satır satır işleme) konumunda yapınız.

11- Tezgah çalışırken terk etmeyiniz, ayrılırken tezgahı durdurup şalteri kapatınız.

12- Tezgahta çalışırken dalgın olmayınız, diğer çalışanlar ile konuşmayınız.

13- Ölçme ve kontrol işlemlerini tezgahı durdurarak yapınız.

14- Tezgah kapağı siviçlerini asla devre dışı yapmayınız.

15- Çıkan helezonik talaşları kesinlikle el ile almayınız, düz saplı talaş kancası kullanınız.

16- Tezgahın kenarlarındaki talaşlar süpürge ile temizlenmelidir.

17- Yağ ve hidrolik devre basınçlarını kontrol ediniz.

18- CNC Tornada çalışan kişi haricinde kimse bulunmamalıdır.

CNC Torna Tezgahının Bakımı

İşe başlamadan önceki bakım

- Bıçakların keskinliği kontrol edilmeli  gerekirse değiştirilmelidir.

- Hirolik devre ve yağ basıncı  kontrol edilmelidir.

- Siperin dikliği, doğrultusu ve ayar düzenleri kontrol edilmelidir.

- Koruyucu ve baskı düzenleri kontrol edilmelidir.

- Kızaklı tablanın ayarları ve rahat çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Tabla, siper ve bıçaklar üzerine yapışmış talaş vb. birikintile temizlenmelidir.

Günlük bakım

Günlük çalışma sonunda makinenin toz ve talaşları temizlenmeli, kızaklar yağlanmalıdır.

Haftalık bakım

- Takılı kesiciler sökülüp temizlenmeli ve yerine kaldırılmalıdır.

- Kızaklı eklentiler, taret temizlenmelidir.

- Tezgahın her tarafındaki toz ve talaş temizlenmelidir.

- Bütün metal kısımlar, mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları makine yağlanmalıdır.

- Soğutma suyu ve yağlama sistemi kontrol edilmelidir.

Yıllık genel bakım

Yılda bir defa aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli gerdirme, sıkıştırma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

- Makine gövdesi ve yere bağlantısı,

- Motor, şalter ve kablo bağlantıları,

- Mil ve kovanı (bilezikler ve somunlar),

- Siperler ve eklentiler,

- Mil boşluğu bilezikleri ve kızak kanalları,

- Kesiciler ve bağlama düzenleri,