LAZER TAKOMETRE KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

Pil haznesini açarak bir adet 9V pil takınız.

Temassız: Dönme hızı ölçülmek istenen obje üzerine bir yansıtıcı işaret yapıştırınız.

Bu yansıtıcı şerit, objenin en dış kenarına mümkün olduğunca yakın bir yere yapıştırılmalıdır.

Temaslı: temaslı takometre adaptörünü takınız.

Takılan adaptörü seçtikten sonra temaslı

Adaptör ekseninde kaydırınız. „MEAS“ tuşuna basınız ve görünür lazer ışını veya temas sondasını obje üzerine tutunuz.

Monitör göstergesinin açık olduğundan emin olunuz.

Mevcut mod, en son kullanılan mod olacaktır. Değeri, LCD ekrandan okuyunuz.