AMAÇ: Gazaltı kaynak tezgâhı iş emniyetine ve dersin eğitim planına uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/veya  arızalı uyarısı bulunan makineleri kullanma

- İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et ve iş önlüğü kullan.

- Çalışırken kaynak gözlüğü kullanarak gözlerini kaynak ışığından koru.

- Tezgahta ortaya çıkan arızaları olağan dışı sesleri ve titreşimleri atölye sorumlusuna bildir.

GAZALTI KAYNAK TEZGÂHI ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Çalışma esnasında kaynakçı maskesi, eldiven, yanmaya mukavim emniyet giysisi ve işin özelliğine göre tarafınıza verilen kişisel koruyucu donanımları mutlak surette kullanınız.

- Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan kıvılcımların yangına sebebiyet vermemesi için yakınlarda yanıcı malzeme bulunmadığından emin olunuz.

- Çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısını kontrol ediniz aşınmış, yıpranmış kablo var ise atölye sorumlusuna haber veriniz.

- Kaynak sırasında kesinlikle boyun bağı, sarkıntılı elbiseler giymeyiniz, kol saati, zincir, yüzük gibi süs eşyaları takmayınız.

- Kaynak sırasında açığa çıkan gazları kesinlikle solumayınız.

- Makinenin hiç bir elektrikli aksamına müdahale etmeyin ve hareketli parçalarına kesinlikle dokunmayınız.

- Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmamasına dikkat ediniz.

- Makine ile ilgili herhangi bir sorun varsa var ise mutlaka atölye sorumlusuna haber veriniz.