KRİKO KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

1. Kriko kullanma talimatında yazılan hussuslara kesinlikli uyulur.

2.Yağ pompasına imalatçının belirttiği(mobil dte 24) miktar, özellik ve markada yağ konulur. El pompasının yanında bulunan sıkma kolu el ile sıkılarak kriko kaldırma pozisyonuna getirilir. El pompasının kolu yukarı aşağı hareket ettirilerek silindirin içine yağ dolması ve silindir pistonun hareketi sağlanır. Yükü indirmek istediğimiz zaman el pompasının sıkma kolu gevşetilir.

3.Ürünün (krikonun) verilen kapasitesi kesinlikle aşılmamalıdır. İş güvenliği ve verimliliği açısından kapasite, basınç ve stroğun % 80’nin kullanılması en idealidir. Ürün kaldırıldığında veya basınçta iken 15-20 barlık düşmeler olabilir bunun nedeni nutring esnemesi ve hortum içinde kalan havadır.

4.Her türlü kaldırma işleminde krikonun taban ve pistonun tavan alanın tamamı sağlam zemin üzerine oturtulmalıdır. Gerektiği durumlarda taban/tavan destek plakaları kullanılmalıdır. Kriko yük altında iken ekstra yük, darbe, titreşim almamalıdır.

5.Kullanmadan önce tüm sistemi gözden geçiriniz. Kesinlikle hasarlı, aşınmış yıpranmış ve tereddüt oluşturan malzemeleri kullanmayınız.

6.Sistemdeki tüm ekipmanların birbiri ile uyumlu kapasite ve basınç değerlerinde olduğunu kontrol ediniz. Sistemin kapasitesini, tüm sistem içerisindeki en düşük kapasiteli ekipmana eşittir.

7. Hidrolik bir ekipmanı kesinlikle hortumundan tutarak taşımayınız veya sürüklemeyiniz, hortumların, burulmasını, kırılmasını, darbe almasını ve üzerine ağır cisimler düşmesini engelleyiniz, sistemi her zaman, kuru, temiz ve zararlı maddelerden arındırılmış olarak saklayınız, aksi takdirde, sözkonusu durum, muhtemel bir arızaya veya iş güvenliği açısından tehlikeli bir duruma sebep olmasına ve sistemin güvenli çalışmamasına neden olur. Şüphe edilen hortumlar, pompalar, silindirler kesinlikle kullanılmamalı ve yenisi ile derhal değiştirilmelidir.

8. Hidrolik ekipmanları daima açık ateşten, kıvılcımdan, kaynaktan ve 55 dereceyi geçen sıcaklıklardan uzak tutunuz.

9.Yükü her zaman merkezleyerek kaldırınız ve ekipmanın tam olarak yükün altında olduğunu ve kaldırma işleminin paralel olarak yapıldığını uzaktan güvenli bir şekilde kontrol ediniz ve hiçbir riski göze almayınız. Hidrolik el pompasını ayaklarını sabitleyerek kolun aşağı yukarı hareketinde pompanın sallanmasını, devrilmesini ve kaymasını engelleyiniz.

10. Hiçbir zaman vücudunuzu yükün altına yada uygulanan kuvvet ile arasına kısmen veya tamamen sokmayınız . Yükün altına girmeden veya yaklaşmadan önce bütün yükün ağırlığı güvenli bir şekilde, takoz (destek) üzerine alınarak tam güvenlik( yükün düşmesi, inmesi, kayması imkansız hale getirilmelidir) sağlanmalıdır.

11. Basınç altında hiçbir zaman hidrolik bağlantıları takıp çıkarmayınız.

12. Kesinlikle ekipmanların üretim değerlerini aşan basınca ayarlamayınız. Sistemin basıncını gözlemek için manometre kullanınız. El pompasını çalıştıran kolu herhangi bir şekilde belirlenen ölçüden daha uzun takmayınız, uzatmayınız.

13.Arızalı ekipmanları, arıza giderilene veya tesbit edilene kadar kesinlikle kullanmayınız.

14. Kesinlikle yükü açık kriko üzerine indirmeyiniz. Daima krikoyu yüke kadar kaldırınız.

15.Hatalı kullanımdan kaynaklanan arızalardan kriko üreticisi değildir.

16.Hidrolik ekipmanlarınızın bakım ve onarımını daima yetkili servislerinde HER ÜÇ (3) AY peryodik olarak ve orijinal parçalar kullanılarak yapıldığından emin olunuz.

17.Daima satıcı tarafından tavsiye edilen yağı kullanınız ve yağ sızıntılarını kontrol ediniz. Yağ sızıntısı olduğu durumlarda ürünü kullanmayınız ve bakımını yaptırınız.

18.Kısa stroklu hidrolik silindirlerde basınç değerine bakılmaksızın strok değeri kesinlikle aşılmamalıdır