AMAÇ:Matkap tezgahının işemniyetine ve dersin eğitim planına uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/veya arızalı uyarısı bulunan makineleri kullanma

- İşgüvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et ve iş önlüğü kullan

- Matkap ucunu iyice sıkıldığından emin ol

- Parçanın sıkıca bağlandığından emin ol

- Çalışırken siper veya gözlük kullanarak gözlerini talaşlardan koru.

- Iş faktörlerinin  (tezgah, kesici takım, malzeme, çevre ve kendi) güvenliğini sağla.

- Matkapta çalışırken uzun kollu giysiler kullanma

- Tezgahta ortaya çıkan arızaları olağan dışı sesleri ve titreşimleri atölye sorumlusuna bildir.

MATKAP TEZGAHI ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Ana salter açılır.

- Delinecek parça için ölçü aleti, uygun kesici, takım ve tutucusu dolabın danseçilir

- Devir ve ilerleme değerleri ayar kollarından yapılır.

- Makinaya işparçası ve kesiciler kuralına göre bağlanır. Salter kolu indirilerek tezgah çalıştırılır ve parçadan talaş kaldırılır. Talaş kaldırılan yüzeyden teknik resme göre ölçüm ve control yapılır. Herhangi bir sorun yoksa parça işlenmeye devam edilir. Sorun varsa tekrar  ayar yapılır.

- Çalışma sırasında aşırı ısınmaya karşı uygun soğutma sıvısı kullanılır.

- Çalışma bittiğinde parça ve kesici sökülür dolabına konulur, tezgah temizlenir.

- Ana şalter kapatılır.