MİKROMETRE KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

Cihazı kullanmadan önce, üzerinde kalibrasyon etiketi bulunup bulunmadığını, kalibrasyon tarihinin geçip geçmediğini kontrol et.

Ölçüme başlamadan önce, kumpas çenelerindeki ve ölçümü yapılacak yüzeydeki yağ, kir, pas, kimyasal madde, metal talaşı, ve benzerlerini temizle.

Mikrometre çenelerini, ölçümü yapılacak genişlikten büyük aç.

Sabit çeneyi ölçülecek genişliğin bir yüzeyine daya ve hareketli çenenin de ölçümü yapılacak genişliğin yavaşça diğer yüzeyine dayanıncaya kadar cırcırı çevir. Dayandıktan sonra da bir defa fazladan çevir.

Döner tamburun başlangıç noktasının cetvel üzerindeki konumuna bakarak bulunan sayıyı oku.

Döner tambur üzerindeki çizgilerden, cetvel ile ilk çakışanını belirle. Değeri oku ve 10 ile çarp. Çıkan sonuç mm ‘nin yüzde değerini, yani virgülden sonraki değerini (küsuratını) verecektir.

Cihazın kullanımı bittikten sonra kabına sonra da yerine koy.