Taşlama Tezgahı; metal malzemelerden yapılmış düzlemsel veya dairesel yüzeylerin taşlanmasında, dolayısıyla hassas bir yüzey elde edilmesinde kullanılır.

Taşlama Tezgahının Kullanımı

1- Dar elbiseler giyiniz, elbise kolları içeri doğru kıvrılacak veya lastikli olmalıdır. takı kullanılmayacaktır.

2- Fişi takarken, makine düğmesinin açık olmadığından emin olunacaktır.

3- Tezgâhların taş muhafazalarının takılı olması gerekir, aksi halde tezgâh çalıştırılmayacaktır.

4- İş parçasını bağlamadan tezgâh kesinlikle çalıştırılmayacaktır.

5- Yeni taş takmadan önce taşın çatlak, kırık ve uygun seçilmiş olup olmadığı kontrol edilecektir.

6- Taş bağlanırken sıkı bağlanacak ve dengeye alınacaktır.

7-Bir taşta titremeler (vibrasyon) varsa kullanılmayacaktır.

8- Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin taşlama tezgâhının yanında bulunmadığını kontrol ediniz.

9- Tezgah ilk çalışırken yana çekiliniz. Taş dönerken hiçbir nedenle ayarlanmayacaktır.

10- Tezgâh üzerinde anahtar vs. malzemeler bulundurulmayacaktır.

11- Soğuk mevsimlerde, ilk çalışmada veya yeni taş takıldığında, taş zorlanmayacaktır.

12- Hareket halindeki taşa kesinlikle dokunmayınız.

13- Çalışırken koruyucu gözlük kullanılacak, baş ve vücut tezgâhtan uzak tutulacaktır.

14- Taşlama yaparken iş parçası taşa fazla kuvvetle bastırılmayacaktır.

15- Tezgâhın ve makinenin keskin, delici ve dönen parçalarından eller uzak tutulacaktır.

16- Makine kullanılmıyorken mutlaka kapatılacaktır.

17- Elektrik kablosu her zaman aletin arka kısmına doğru ve uzak tutulacaktır.

18- Makine üzerine ve çalışma ortamına gelişigüzel malzeme bırakılmayacaktır.

19- Tezgah çalışır durumda asla terk edilmeyecek, durdurulup anahtar kapatılacaktır.

20- Arıza durumunda hemen kapatılacak ve ilgililere haber verilecektir.

21- Çıkan talaşları hava kullanarak temizleyiniz.

22- Tezgahta çalışırken arkadaşlarınızla konuşmayınız.

Taşlama Tezgahının Bakımı

İşe başlamadan önceki bakım

- Taşların yüzeyleri kontrol edilmeli  gerekirse bilenmelidir.

- Taşın dengesi ve normal çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Siperlikler ve soğutma suyu kontrol edilmelidir.

- Kızaklı tablanın ayarları ve rahat çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Tabla, siper ve bıçaklar üzerine yapışmış talaş vb. birikintiler temizlenmelidir.

Günlük bakım

Günlük çalışma sonunda makinenin toz ve talaşları temizlenmeli, kızaklar yağlanmalıdır.

Haftalık bakım

- Kullanılmayan aparatlar sökülüp temizlenmeli ve yerine kaldırılmalıdır.

- Kızaklı eklentiler temizlenmelidir.

- Tezgahın her tarafındaki toz ve talaş temizlenmelidir.

- Bütün metal kısımlar, kızaklar yağlama noktalarından yağlanmalıdır.

- Soğutma suyu kontrol edilmelidir, gerekirse ilave edilmelidir.

Yıllık genel bakım

Yılda bir defa aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli gerdirme, sıkıştırma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

- Makine gövdesi ve yere bağlantısı, Motor, şalter ve kablo bağlantıları,

- Taşın aşınması kontrol edilmeli, gerekirse yeni taş takılmalıdır..

- Taş bağlantı ve denge elemanları kontrol edilmelidir.

- Kızaklar kontrol edilmelidir.