Üniversal Freze Tezgahı; genellikle metal malzeme olmak üzere düzlemsel yüzeylerin işlenmesinde, eşit aralıklı bölme işlemlerinde, düz ve silindirik yüzeylere  doğrusal ve helisel kanallar açılmasında, dişli çark yapılmasında kullanılır.

Üniversal Freze Tezgahının Kullanımı

1-Dar elbiseler giyiniz, elbise kollarını içe doğru kıvırınız veya lastikli yapınız.

2-Tezgahın üzerinde hiçbir malzeme, takım v.b bırakmayınız.

3-Öğretim Elemanından talimat almadan freze tezgahını çalıştırmayınız.

4-Çalıştırmadan önce nasıl kullanılacağını öğreniniz.

5- Tezgahın yağ seviyesini kontrol ediniz. Tezgah tablasındaki talaşları temizleyiniz.

6- Uygun ölçü ve cinste freze çakısını seçiniz ve uygun şekilde bağlayınız

7- Tezgaha tam uyan kesici aletleri, anahtarları ve diğer aletleri kullanınız.

8- İnce testere frezelerini kullanırken iş parçasının esnemediğinden emin olunuz.

9- Freze dönerken iş parçasını bağlamaya, ölçmeye ve ayarlamaya kalkışmayınız.

10- Uygun kurs yeri ve konumu için tablayı ayarlayınız.

11- Uygun talaş derinliğini, hız ve ilerlemeyi seçerek çalışmaya başlayınız.

12- Çalışma esnasında frezenin üstünden bir şey almayınız, temizlik yapmayınız.

13- Hareket halindeki bütün freze çakılarından elerinizi uzakta bulundurunuz.

14- Ağır parçalar kaldırılırken yardım isteyiniz.

15- Hareket halindeki tabla üzerine eğilmeyiniz.

16- Şalteri açarak çalışmaya başlayınız.

17- Tezgahın başında çalışan kişi haricinde kimse bulunmamalıdır.

19-Çıkan talaşları hava kullanarak temizleyiniz.

20-Tezgahta çalışırken arkadaşlarınızla konuşmayınız.

Üniversal Freze Tezgahının Bakımı

İşe başlamadan önceki bakım

- Bıçakların keskinliği kontrol edilmeli  gerekirse bilenmelidir.

- Mil ayar düzenlerinin normal çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Siperin dikliği, doğrultusu ve ayar düzenleri kontrol edilmelidir.

- Koruyucu ve baskı düzenleri kontrol edilmelidir.

- Kızaklı tablanın ayarları ve rahat çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Tabla, siper ve bıçaklar üzerine yapışmış talaş vb. birikintiler temizlenmelidir.

Günlük bakım

Günlük çalışma sonunda makinenin toz ve talaşları temizlenmeli, kızaklar yağlanmalıdır.

Haftalık bakım

- Takılı bıçaklar sökülüp temizlenmeli ve yerine kaldırılmalıdır.

- Kızaklı eklentiler ve divizör takımı temizlenmelidir.

- Tezgahın her tarafındaki toz ve talaş temizlenmelidir.

- Bütün metal kısımlar, mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları makine yağlanmalıdır.

- Soğutma suyu kontrol edilmelidir.

Yıllık genel bakım

Yılda bir defa aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli gerdirme, sıkıştırma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

- Makine gövdesi ve yere bağlantısı,

- Motor, şalter ve kablo bağlantıları,

- Kasnak ve kayışlar, malafalar,

- Mil ve kovanı (bilezikler ve somunlar),

- Mil ayar düzenleri,

- Siperler ve eklentiler,

- Mil boşluğu bilezikleri ve kızak kanalları,

- Bıçaklar ve bağlama düzenleri,