Üniversal Torna Tezgahı; genellikle metal malzeme olmak üzere silindirik yüzeylerin işlenmesinde, delme işlemlerinde, vida açma , yay sarma v.b işlemlerin yapılmasında kullanılır.

Üniversal Torna Tezgahının Kullanımı

1- Dar elbiseler giyiniz, elbise kollarını içe doğru kıvırınız veya lastikli yapınız.

2-Tezgahı çalıştırmadan önce gerekli kontrolleri yapınız, kızakları yağlayınız.

3- Öğretim Elemanından izin almadan Tezgahı çalıştırmayınız.

4-Aynayı sıktıktan sonra veya açtıktan sonra anahtarı üzerinden alınız

5-İş parçasını aynaya, kalemi (kesici) katere sağlam bağlayınız, kontrol adiniz

6-Aynanın ve sıkma penslerinin sağlam bir şekilde bağlanmış olmalarına dikkat ediniz.

7-Torna kalemini amaca göre iyice bileyiniz ve tam ekseninde punta ucuna göre bağlayınız.

8- Talaş milini dönme yönünü kontrol ediniz

9- Çalışma yüzük, zincir, saat gibi şeyler takılmamalıdır.

10- Tezgah çalışırken terk etmeyiniz, ayrılırken tezgahı durdurup şalteri kapatınız.

11- Tezgahta çalışırken dalgın olmayınız, diğer çalışanlar ile konuşmayınız.

12- Tezgah çalışmıyorken, bakım, ayar temizlik, ölçme işlemlerini yapınız.

13- Torna tezgahlarını hava ile temizlik yapmayınız.

14-Tornadan çıkan helezonik talaşları kesinlikle el ile almayınız, düz saplı talaş kancası kullanınız.

15- Otamatik kollarını ayarlayınız.

16- Tezgahın kenarlarındaki talaşlar süpürge ile temizlenmelidir.

17- Ağır parçalar kaldırılırken yardım isteyiniz.

18- Tornada çalışan kişi haricinde kimse bulunmamalıdır.

Üniversal Torna Tezgahının Bakımı

İşe başlamadan önceki bakım

- Kesici ve delici takımlar kontrol edilmeli  gerekirse bilenmelidir.

- Yatak düzenlerinin normal çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Siperin dikliği, doğrultusu ve ayar düzenleri kontrol edilmelidir.

- Koruyucu ve baskı düzenleri kontrol edilmelidir.

- Kızaklı tablanın ayarları ve rahat çalıştığı kontrol edilmelidir.

- Tabla, kesici üzerine yapışmış talaş vb. birikintiler temizlenmelidir.

Günlük bakım

Günlük çalışma sonunda makinenin toz ve talaşları temizlenmeli, kızaklar yağlanmalıdır.

Haftalık bakım

- Takılı kesiciler sökülüp temizlenmeli ve yerine kaldırılmalıdır.

- Kızaklı eklentiler (gezer yatak vb.)  temizlenmelidir.

- Tezgahın her tarafındaki toz ve talaş temizlenmelidir.

- Bütün metal kısımlar, mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktaları yağlanmalıdır.

- Soğutma suyu  kontrol edilmelidir.

Yıllık genel bakım

Yılda bir defa aşağıdaki elemanlar kontrol edilerek gerekli gerdirme, sıkıştırma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.

- Makine gövdesi ve yere bağlantısı,

- Motor, şalter ve kablo bağlantıları,

- Kasnak v- kayışlar, ayna bağlantıları

- Mil ve kovanı (bilezikler ve somunlar),

- Mil ayar düzenleri,

- Siperler ve eklentiler,

- Mil boşluğu bilezikleri ve kızak kanalları,

- Soğutma suyu  değiştirilmelidir.