AMAÇ:Vargel tezgahının işemniyetine ve dersin eğitim planına uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/veya arızalı uyarısı bulunan makineleri kullanma

- İşgüvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et ve iş önlüğü kullan

- Matkap ucunu iyice sıkıldığından emin ol

- Parçanın sıkıca bağlandığından emin ol

- Çalışırken siper veya gözlük kullanarak gözlerini talaşlardan koru.

- Iş faktörlerinin  (tezgah, kesici takım, malzeme, çevre ve kendi) güvenliğini sağla.

- Matkapta çalışırken uzun kollu giysiler kullanma

- Tezgahta ortaya çıkan arızaları olağan dışı sesleri ve titreşimleri atölye sorumlusuna bildir.

VARGEL TEZGAHI ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1- Öğretim Elemanından izin almadan çalışmayınız.

2- Tezgah mengenesini kontrol edin işinizi sıkıca bağlayın.

3- Devrini ve kurs uzunluğunu ayarlayınız.

4- Kalemi katere sıkı ve kısa bağlayınız.

5- Tezgahı çalıştırmadan önce kalemi iş parçasından yukarı kaldırınız.

6- Emniyet gözlüğünü takınız.

7- Şalteri açınız, tezgahı çalıştırınız.

8- Uygun talaş vererek çalışınız.

9- Çalışma anında tezgahta herhangi bir arıza ile karşılaştığınızda derhal tezgahı durdurarak öğretmeninize haber veriniz.

10-Tezgahta çalışırken arkadaşlarınla konuşma!dikkatin dağılır.