LİKİT LİMİT - CASSAGRANDE CİHAZI KULLANMA TALİMATI

- AMAÇ: Zeminlerin kayma mukavemeti parametrelerini elde etmek.

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan likit limit deney cihazının kullanımını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

- UYGULAMA:

- Numune hazırlama talimatına uygun olarak hazırlanmış numuneden 200 gr numuneyi bir kaba al

- Numunenin 150+5 gr’ını porselen bir kaba boşalt

- Numuneye piset yardımıyla yavaş yavaş damıtık su ilave ederek pek ve homojen bir hamur haline gelene kadar palet bıçağı ile iyice karıştır

- Hamur halindeki numuneyi palet bıçağı yardımıyla likit limit cihazının içine sıva

- Numunenin yüzeyini, tabana paralel olacak şekilde düzle

- Oluk açma bıçağını kap yüzeyine dik konumda, şevli yüzeyi hareket yönüne bakacak şekilde tutarak, menteşenin ortasından geçen çap boyunca kap içinde kesintisiz olarak numuneyi ikiye ayır

- Numune üzerinde dikey doğrultulu V şeklinde bir oluk açılıp açılmadığını kontrol et, a) V şeklinde bir oluk açılmamışsa numuneyi likit limit cihazının kabından alarak porselen kaba aktar, b) V şeklinde bir oluk açılmışsa deneye izlenen maddeden devam et

- Cassagrande aletinin devir göstergesini, ayar vidası vasıtası ile (saat ibresi yönünde çevirerek) sıfırla

- Krank kolunu saniyede 2 devir yapacak bir hızla saat ibresi yönünde çevir

- Cihazın kabı içerisinde iki yönde kalan zemin numunesi V kesitli oluğun dip kısmında boyuna 13 mm uzunluğuna birbirine değene kadar krank kolunu çevirme işlemine devam et

- Yarığın kapanması için 50 devir aşılıyor ise, ilgili zemin numunesinin su içeriğini arttırarak deneyi tekrarla

- 5 farklı su içeriğinde, yukarıda sıralanan aşamalar tekrarlanmalı ve her deney için devir sayıları ile 13 mm boyunda kapanan yarık bölgenin su muhtevası değerlerini föye işle

- Cihazı ve deneyde kullanılan diğer teçhizatın temizliğini ve bakımını yap

- Cihazı bir sonraki deneye başlanabilecek şekilde hazır hale getir