- AMAÇ: Kendini tutabilen zeminlerde, serbest basınç mukavemetinin tespiti.

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan üç eksenli basınç deney cihazının kullanımını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

- UYGULAMA:

- Cihazın fişini prize tak

- Cihaz üzerindeki düğmeyi açık konuma getir

- Üç eskenli deneye uygun olarak hazırladığın numuneyi taban adaptörü üzerine düzgün bir şekilde yerleştir

- Diğer adaptörü de numunenin üst yüzeyine düzgünce yerleştir

- Poroz taşları yerleştir

- Membranın alt ve üst kısımlarını düzelt

- Membran o ringlerini, yerleştirme aparatı ile yerlerine geçir

- Membranın poroz taş üzerinde kalan kısmını aşağı doğru kıvır

- Numunenin eksenel bir biçimde yerleştirildiğini kontrol et

- Üç eksenli deney hücresini, numuneye zarar vermeden dikkatlice yerine tak

- Hücreyi bağlantı çubukları vasitası ile sisteme sabitle

- Havası alınmış su sistemini çalıştır ve işleme sistemde hava kalmayana kadar devam et

- Havası alınmış su sistemini kapat

- Sistem üzerindeki vanaları kontrol et

- Yük halkasını, numune yük almayacak şekilde deney hücresinin üzerine yerleştir

- Su haznesinden, deney hücresine su girişine izin ver

- Hücre üzerindeki hava tahliye contasını aç

- Hücreyi su ile doldur

- Hücre içinde hava olmadığını kontrol et ve hava tahliye contasını kapat

- Yük ve deplasman ölçerleri sıfırla

- Yükleme hızını ayarla

- Cihazın başlat düğmesine basarak deneyi başlat

- Deneyi, maksimum eksenel aşılma değeri aşılana kadar sürdür

- Yağ-su sabit basınç sisteminin kumanda düğmesi vasıtası ile, çevre basıncını sıfırla

- Yağ-su basınç sistemininvanasını kapat

- Deney hücresindeki suyu boşalt

- Deney hücresini, bağlantı çubukları vasıtası ile sökerek sistemden ayır

- Numuneyi örselemeden dikkatlice membrandan çıkar

- Vanaları kontrol et ve açık vanaları kapat

- Cihazıkapalı konuma getir

- Fişi prizden çek

- Cihazı ve deneyde kullanılan diğer teçhizatın temizliğini ve bakımını yap

- Cihazı bir sonraki deneye başlanabilecek şekilde hazır hale getir