  - VİNÇ KULLANMA TALİMATI

    - AMAÇ: Laboratuvar içerisinde insan gücüyle kaldırılamayan 3ton’a kadar ağırlığa sahip deney elemanları ve malzemelerin Yapı Laboratuvarı içerisinde taşınmasını sağlar.

    - KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Laboratuvarını kapsamaktadır.

    - SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇARBAŞ, Arş. Gör. Osman TUNCA

    - UYGULAMA:

      - Mevcut halatlar ve/veya calaskalar yardımıyla taşınacak olan cisim güvenli bir şekilde vincin kancasına bağlanır.

      - Vincin kancası, taşıma esnasında dengeyi sağlamak amacıyla taşınacak olan cismin ağırlık merkezinin yerine dikkat edilerek halata geçirilir.

      - El kumandasının güvenlik tuşu açılır.

      - Taşınacak olan cisim taşınmak istenilen yere dikkatli bir şekilde götürülür.

      - Taşınacak olan cisim istenilen yere getirildiği zaman dikkatli ve yavaş bir şekilde indirilerek zeminle temas ettiği kontrol edildikten sonra halatlar çıkartılır.

      - Vinç güvenli bir konuma getirildikten sonra el kumandasının güvenlik tuşuna basılarak sistem güvenliği sağlanır.