- AMAÇ: Cihaz, demir ve donatıların çekme mukavemetlerinin ve uzamalarının tespitinde kullanılır.

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi Laboratuvarını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Sadık Alper YILDIZEL, Arş. Gör. Osman TUNCA

- UYGULAMA:

  - Deney öncesinde TS138 ve TS 708 standartlarına uygun olarak hazırlık yapılmalıdır.

  - Cihaz güç anahtarından devreye alınır.

  - Test edilecek numunenin boyu, ağırlığı ve çapının ölçümü yapılır. Numune cihaza sabitlenerek eksenel yük uygulanmaya başlanır.

  - Akmanın gerçekleştiği ve en yüksek yük değerleri otomatik olarak kaydedilir.

  - Deney numunenin kopmasına kadar devam eder.

  - Kopan numunenin çapı, boyu ve ağırlığı kayıt altına alınır.

  - Standartta yer alan formüllere göre hesaplamalar yapılır.

  - Deney sonuçları ilgili föye kaydedilir.

  - Cihaz “Off” tuşuna basılarak kapatılır ve ortam temizlenir.