- AMAÇ: Cihaz, beton ve harçların su banyosu ve kürlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi Laboratuvarını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Sadık Alper YILDIZEL, Arş. Gör. Osman TUNCA

- UYGULAMA:

  - Su Banyosu cihazının kapağını aç, banyo içerisine sıcaklık probuna temas edecek miktarda su koy.

  - Teste tabi tutulacak numuneleri su banyosu içerisine bırak.

  - Cihazın Açma-Kapama düğmesini Açık konuma getir.

  - Kür süresi sonunda Açma – Kapama düğmesini Kapalı konuma getir.

  - Her çalıştırmadan önce su kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

  - Topraklanma kablosunun bağlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.