1.Cihazın kapağı açılarak jel cihazın içerisine yerleştirilir. Kapağı kapatılır.

2.Cihazın güç kaynağı arkasındaki açma kapama düğmesinden açılır.

3.Cihaza bağlı bilgisayar açılır.

4.Cihazın üzerinde bulunan düğme çevrilerek UV ışığı açılır.

5.Bilgisayarın masaüstünde bulunan ilgili programa tıklanır.

6.CAPTURE GL 2200 tıklanır.

7.PREVİEW tıklanarak ön izleme yapılır. Odaklama işlemi için daire şeklindeki kısım işaretlenir. Yeşil ışık yandığında odaklanmış demektir. EXPOSE tıklanarak resim çekilir.

8.IMAGE tıklanarak burada resim üzerinde yapılacak kesme, büyütme, küçültme ve ışık ayarı değişiklikleri yapılır.

9.Resim değişikliklerden sonra çalışma dosyalarına kaydedilerek PRINT alınır.

10.Önce bilgisayar sonra cihaz kapatılarak işlem tamamlanır.