STERİL KABİN CİHAZI GÜVENLİK TALİMATLARI

1. AMAÇ : Cihaz, steril ortamda çalışılması gereken deneyler için kullanılır.

2. KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nde bulunan steril kabin cihazının kullanımını kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

4. UYGULAMA :

- Steril kabinde çalışmadan önce cihazı açıp UV lambasını ve fanı açınız.

- 10 -15 dk sonra UV lambasını kapatıp ışığı açınız.

- Kabin içindeki çalışma zeminine % 70’lik etanol sıkıp 15 dakika bekleyiniz.

- Kabin içerisine konulacak tüm malzemeler %70’lik etanol sıkılarak yerleştirilmelidir.

- Çalışma bitiminde kabinin kapağını ve ışığını kapatınız. UV lambasını çalıştırınız.

- Cihazın yerinin sıklıkla değiştirilmemesi gerekir. Cihaz, kapı-pencere arası gibi hava akımına maruz kalacağı bir ortamda bulunmamalıdır.

- Muhafaza: Laboratuar ortamında muhafaza edilir.

- Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır.

- Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.