SU BANYOSU CİHAZI GÜVENLİK TALİMATLARI

1. AMAÇ: Cihaz, ağzı kapalı şişe veya kap içerisindeki sıvı malzemelerin istenilen sıcaklığa eriştirilmesi için kullanılır.

2. KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hücre kültürü laboratuvarında bulunan su banyosu cihazının kullanımını kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve laboratuvar görevlileri sorumludur.

4. UYGULAMA :

- Cihazı normal kullanım amacı dışında kullanmayınız.

- Cihazın tankını MAX çizgisine kadar distile su veya çalışma sıvısı ile doldurunuz. Bu seviyenin üzerinde veya altındaki sıvı seviyesi istenmeyen arızalara neden olabilir.

- Çalışma sırasında sıvı seviyesi düşüyor ise lütfen sıvı eklemesi yapınız.

- Kullanılabilir hacim içerisinde cihazın çalışma sıcaklığından etkilenip cihaza zarar verebilecek maddelerin olmadığını kontrol ediniz.

- Sıvı hale dönüşebilecek ve hacimce genişleyebilecek numunelerinizin kapalı bir kapta olmadığına dikkat ediniz.

- Isıtılması gereken sıvıların, kaynama noktasının ayarlanan sıcaklıktan düşük olmadığını kontrol ediniz.

- Soğutulması gereken sıvıların, donma noktasının ayar sıcaklığından yüksek olmadığını kontrol ediniz.

- Ayarlanmış sıcaklık değerinin numunelerinizin şekil ve yapısını isteğinizin dışında bozmayacağına dikkat ediniz.

- Isıtılan malzemelerin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve patlayabilir olmadığına dikkat ediniz.

- Sıfır ve sıfırın altındaki çalışma sıcaklıklarında %50 distile su + %50 antifiriz karışımı kullanılabilir.

- Hazne içerisine konulan sıvının ayarlanan sıcaklıkta alev alıp parlayabilir veya patlayabilir olmadığından emin olunuz.

- Kullandıktan sonra cihazı kapatmayı unutmayın.

- Kurutma veya ısıtma işlemine tabi tutulacak malzemelerin yanıcı, patlayıcı ve alev alıcı nitelikte olmadığını kontrol ediniz.

- Isıtılan malzemelerin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve patlayabilir veya parlayabilir olmadığını kontrol ediniz.