- Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir.

- Cihazın kontrol ünitesi ile olan bağlantıları kontrol edilmelidir.

- Cihazın bilgisayar ünitesi ile olan bağlantıları kontrol edilmelidir.

- Cihazın göz ile genel kontrolü yapılmalıdır. Etrafının açık ve rutin bağlantıların haricinde iletken bir cisim ile temas halinde olmadığından emin olunmalıdır.

- Cihazın malzeme çekmecesinin kapalı olduğu kontrol edilmelidir.

- Vakum pompası çalıştırılmalıdır.

- Tüm kontroller tamamlandıktan sonra cihazı kontrol eden bilgisayar açılmalıdır.

- Kalibrasyon işleminin tamamlanması beklenmeldir.

- Işınlanacak malzeme cihazın örnek tepsisine, numune çukurundan yüksekte kalmayacak şekilde yerleştirilir.

- Numune yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra cihazın kapağı kapatılmalıdır.

- Işınlanacak malzeme cihazın örnek tepsisinde hangi konuma yerleştirildi ise bilgisayar programından o konum için gerekli ışınlama koşulları bilgisi girilmeli ve ışınlama işlemi başlatılmalıdır.

- Işınlama işleminin bitişinden sonra bilgisayar programı numunenin alınabileceğine dair sesli uyarı yapmadan numune kapağı açılmamalıdır.