      - Kabin tavandan en az 30 cm ve yanlardan en az 15 cm uzak olmalı.

      - Kabinin arka ve ön kısmında bulunan hava kanallarının üzerine hiçbir şey koymayınız.

      - Cihaz günlük kullanıma başlamadan önce ve gün sonunda UV lambası 15 dakika açık tutularak sterilizasyon sağlanır.

      - Cihazın ön çalışma kapağı yukarı doğru sağda belirtilen yere kadar kaldırılır (aksi takdirde cihaz alarm verir).

      - Cihazı açma-kapama düğmesinden açınılır.

      - Ardından %70’lik etil alkol ile kabin yüzeyi silinir.

      - Silinme işleminden sonra kabin fanı en az 5 dakika çalıştırılır.

      - Kabin içine yerleştirilen malzemeler ile kenarlar arasında 10 cm mesafe bırakmaya özen gösteriniz.

      - Hava akımının uygun hale geldiğinden emin olduğunuzda işe başlanır.

      - Kabin kullanılırken kabine ani ve sık giriş çıkışlar yapılmamalıdır.