- Güç anahtarı açılır.

- SET tuşuna basılır.

- Yukarı ve yan ok tuşlarını kullanarak sıcaklığı istenilen dereceye ayarlanır.

- SET tuşuna basılır ve ayarlanana sıcaklık kaydedilir.

- Alarm sıcaklıklarının fabrika çıkış değeri ±5°C’dir. Sıcaklık ayarının 5°C fazla ve 5°C düşük olduğu durumlarda alarm aktif edilebilir. Bu işlem için izlenecek yok:

Yüksek sıcaklık alarm değerinin ayarlanması

- Yukarı ok tuşuna 5s süre ile basılır.

- Yukarı ok tuşuna basarak yanıp sönen hane 1’e getirilir.

- SET tuşuna basılır.

- Yukarı ve yan ok tuşlarını kullanarak 005’e ayarlanır.