- Öğretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuvar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuvara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuvar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Bilgisayar açılır. Cihaz 24 saat açık kaldığından, cihazın açma/kapama düğmesi kullanmayınız.

- Ir cihazında, katı numunelerin ölçümünde KBr ile pellet hazırlanabilir veya ATR başlığı kullanarak ölçüm alınabilir. Sıvı numuneler için NaCl penceresi kullanılabilir veya KBr ile pellet hazırlanabilir.

- Masaüstünde bulunan “spectrum” ikonuna çift tıklanarak software programını açınız.

- Madde eğer bir çözücü içinde çözünmüş ise çözücüsü ile, eğer herhangi bir çözücü yoksa havaya karşı background alınız. Insturement ---˃ Scan ---˃ Background.

- IR’ si alınacak numune, ölçüm için uygun düzeneğe yerleştiriniz.