- Cihazın fişini topraklı prize takınız.

- Mikroskobun arkasında yer alan aç – kapa anatarı ile cihazı açınız.

- Cihaz kullanıma hazırdır.

- Kondansatörün en üst konumda, diyaframın tamamen açık olup olmadığı kontrol edilir.

- Uygunsuz olan ayar varsa düzeltilir.

- Binoküler mikroskopta okülerin aralığını iki göz arası mesafenize göre ayarlayınız.

- Işık ayarı ve temizliğini kontrol ediniz.

- Preparatı tablaya yerleştirip maşalarla sabitleyiniz.

- En küçük büyütmeli objektif ile görüntünün netliğini sağlayınız.

- İmmersiyon içinse çıplak gözle mikroskobun solundan bakarak preparat üzerine 1 damla immersiyon yağı damlatıp başlığı döndürerek immersiyon objektifinin yağa dalmasını sağlayınız.

- Mikrovida ile görüntüyü netleştiriniz.

- Bir el mikrovida, diğer el tabla hareket vidasında olacak şekilde alan taraması yapınız.

- Çalışma bittikten sonra makrovida ile tablayı en aşağı indiriniz. Günlük çalışma bittikten sonra mikroskobun genel temizliğini yapınız. Eğer immersyon ile çalışıldıysa immersiyon bulaşığı kalmamasına özen gösteriniz. (Not: İmmersiyonun objektiften temizlenmesinde 3 kısım etil alkol + 7 kısım eter solüsyonunu kullanınız. İnatçı kirlerde çok dikkatlice kullanılması kaydıyla ksilolden de yararlanılabilir.)

- Üzerini örterek bırakınız.