- Çevirme kolu üzerindeki kilit açılır ve bıçak sabitleştirici, açı, yatay hareket mandalları sıkıştırılır.

- Bıçak açısı sert dokularda dik olarak ayarlanır. Parafin blok yuvasına takılarak sabitleştirilir ve yüzeyi çevirme kolu yardımıyla düzlendikten sonra mikron düğmesiyle seçilmiş olan (günlük kesitlerde 5-6 mikron) incelikte kesitler alınarak 50 derece su banyosu yüzeyine konur ve açılması sağlanır.

- Gün bitiminde çalışma saati sonunda kesici bıçak çıkarılır, çevirme kolu kilitlenir, kaba temizliği yapılır.