Not: Laboratuvarda 0.5-10, 10-100, 20-200 ve 100-1000 mikrolitrelik pipetler kullanılmaktadır.

- Yapılacak pipetleme işlemine uygun pipet seçilir.

- Kullandığınız pipete uygun pipet ucu sıkıca yerleştirilir.

- Pipet ayar düğmelerini kullanarak, gösterge yapacağınız pipetleme rakamına getirilir.

- Pipetin tepedeki butonuna başparmakla birinci kademeye kadar bastırdıktan sonra pipetlenecek solüsyonun içine hava yapmayacak kadar batırarak başparmak yavaşça kaldırılır.

- Pipet ucu içindeki örneği 2.kademe butonuna basarak boşaltınız.

- Kullandığınız pipet ucu uç çıkarma düğmesine basarak tıbbi atık toplama kabına atılır.

- Gün sonunda pipetler çamaşır sulu (kontaminasyonu önlemek için) ıslak bezle temizlenir.

- 3 aylık periyodlarla pipet kalibrasyonlarının yaptırılması sağlanır.