- Cihaz arkasında bulunan açma/kapama düğmesi ile açılır.

- Cihaza bağlı bilgisayar açılır.

- Cihazın kapağı geriye doğru hareket ettirilerek açılır.

- Hasta örneklerinin bulunduğu pleyt buraya yerleştirilir.

- Cihazın kapağı tekrar öne hareket ettirilerek kapatılır.

- Bilgisayarın masaüstünde BİORAD IQ5 tıklanır.

- Protokol seçilir.

- EDİT tıklanır ve ekranda pleyt şeması çıkar.

- ERASE WELL tıklanır ve bütün pleyt işaretlenerek silinir.

- UNKOWN tıklanır ve pleyt üzerinde hastalar sıraya göre numaralandırılır.

- S tıklanarak pleyt üzerindeki standartlar numaralandırılır.

- NTC tıklanarak negatif kontrol pleyt üzerinde işaretlenir.

- CY5 internal kontrol işaretlenir ve boya işareti tıklanarak pleyt üzerindeki çalışılacak bütün noktalar seçilir.

- SAVE EXIT PLATE EDITING tıklanır ve USER1 dosyasına çalışmanın tarihi kaydedilir.

- Collect well factors tıklanır ve BEGIN RUN tıklanır.3.16.USER1 dosyasına data olarak programın adı ve tarihi kaydedilir.,

- 2 kez YES tıklanarak çalışma başlatılır.

- Çalışma tamamlandı yazısı ekranda görüldüğünde DATA ANALİZ tıklanarak çalışmanın analizi yapılır.

- Rapor alınır. Önce bilgisayar sonra cihaz kapatılır.