- Cihaz ON∕OFF düğmesinden açılır. pH ölçümünü yapmak için yıkanmış kurulanmış elektrod örnek çözeltisine daldırılır. pH değeri ekrandan okunur.

- Elektrodun test sırasında çözelti içerisinde gereğinden fazla kalmamasına dikkat edilmelidir.(Özellikle pH> 9 olan çözeltilerde)

- Ölçüm sırasında elektrot distile suda yıkanmalıdır.

- Elektrot kullanılmadığı zaman saf su içinde bırakılmalıdır.

- Cam elektrod, ölçüm kabının kenarına veya referans elektroda kısaca hiç bir şeye değmemelidir.

- Elektrottaki doygun potasyum klorür çözeltisi daima aynı düzeyde tutulmalıdır.

- Ph metrenin elektrodu zaman zaman standart tampon çözeltilere karşı ayarlanmalıdır.

- Ölçümlerde çözeltinin kirlenmesinden korumak amacıyla her çözeltinin değişiminden sonra elektrot ve termometre saf su ile yıkanmalı ve kurulama kağıdı ile kurulanmalıdır.