- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Güç düğmesini açınız.

- Uzun süre kullanılmamış ise cihazı kontrol ediniz.

- On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.

- Elektrodu çözeltinin içerisine daldırın, ekrandaki pH değerini okuyunuz.

- Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyin, kurulayın ve elektrolit çözeltisi (KCl) içerisinde muhafaza ediniz.

- Cihazı kapatınız.