- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Cihaz açma-kapama düğmesi yardımıyla açılır.

- Elektrotlar potansiyostata doğrudan veya polarografik stand aracılığıyla bağlanır. Civa damla elektrot kullanılırsa veya çözelti karıştırılacaksa polarografik standın arka kısmındaki açma-kapama düğmesi açılır. Polarografik stand için kullanılan özel elektrotlar, standın kendi hücresine monte edilerek elektrik bağlantıları yapılır. Ölçüm için mevcut olan harici cam bir elektrokimyasal hücre de kullanılabilir. Bunun için gerekli olan elektrotlar bulunmaktadır.

- Hücreye gerekli çözeltiler koyunuz. Ölçmeye başlamak için potansiyostat üzerindeki hücre açma-kapama düğmesi açık konuma (on) getiriniz.

- Ölçümler bilgisayar üzerinden software yardımıyla yapınız. Mevcut bir analiz işlem sırası (sequence) kullanılabilir ya da yeni bir sequence hazırlanabilir.

- Ölçümü, bir sequence olarak programlanıp onaylandıktan sonra “run” komutuyla işlemler/ölçümler başlatınız.