- Cihaz ve vakum pompası açılır.

- “vacuum” değeri ayarlanır.

- “temperature” değeri ayarlanır.

- “rpm” değeri ayarlanır.

- Panel üzerindeki on/off düğmesine basılır.

- Panel üzerindeki ısı işaretine basılarak su banyosunun ısıtma işlemi başlatılır.

- Ekran üzerindeki “vacuum start” ifadesi altındaki düğmeye basılarak vakum başlatılır.

- İşlem bittikten sonra, panel üzerindeki on/off düğmesine basılır.

- Ekran üzerindeki “vacuum stop” ifadesi seçilir.

- Panel üzerindeki ısı düğmesi kapatılır.

- Balonun kilidi açılarak, balon cihazdan dışarı alınır.

- Cihaz ve vakum pompası kapatılır.