- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Cihaz ve vakum pompası arkalarındaki açma/kapama düğmesinden açınız.

- Kontrol paneli üzerindeki büyük düğme çevrilerek ekran üzerindeki “vacuum” değeri üzerine gelinerek aşağı yukarı ok tuşlarıyla istenen vakum değerini seçiniz ve büyük düğmenin üzerine basılarak bu değer hafızaya alınır.

- Kontrol paneli üzerindeki büyük düğme çevrilerek ekran üzerindeki “temperature” değeri üzerine gelinerek aşağı yukarı ok tuşlarıyla istenen sıcaklık değeri seçiniz ve büyük düğmenin üzerine basılarak bu değer hafızaya alınır.

- Kontrol paneli üzerindeki büyük düğme çevrilerek ekran üzerindeki  “rpm” değeri üzerine gelinerek aşağı yukarı ok tuşlarıyla istenen vakum değeri seçiniz ve büyük düğmenin üzerine basılarak bu değer hafızaya alınır.

- Panel üzerindeki ısı işaretine basılarak su banyosunun ısıtma işlemi başlatınız. Panel üzerindeki on/off düğmesine basınız ve balonun dönmeye başladığını kontrol edin.

- Ekran üzerindeki “vacuum start” ifadesi altındaki düğmeye basılarak vakum başlatınız.