- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Fişi prize takınız.

- Cihazı açınız.

- Sekmeler üzerinde yer alan sarı tuş yardımıyla cihazın kapağını açınız.

- Uygun rotoru cihaza takınız.

- Rotor vidası anahtarıyla sıkınız.

- Numuneleri koymak için rotora uygun hacimlerdeki tüpleri belirleyiniz.

- Doldurulan tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına “sigma” yazısı kullanıcıya dönük olacak şekilde yerleştiriniz ve dengeyi koruyunuz.

- Santrifüjün kapağını kapatınız.

- Rotorun hızını ayarlayınız.

- Santrifüjleme süresini ayarlayınız.

- Sıcaklığı ayarlayınız.