- Cihazın tankı “Max” çizgisine kadar destile su veya çalışma sıvısı ile doldurulur.

- Açma-kapama anahtarı ile cihaza güç verilir. Bu durumda led lamba yanar.

- Kumanda ve gösterge panelinin çalışır duruma geldiği görülür.

- Sıcaklık ve zaman değerleri panel üzerinden programlanır.

- “START” butonu ile program başlatılır.

- Program sonlandığında cihaz “STOP” konumuna getirilir.

- Cihazın genel temizliği güç kablosu çıkartılarak ıslak bir bez veya sıvı deterjan ile yapılır. Tanktaki sıvı seviyesi kontrol edilir ve optimum seviyede olması sağlanır.