- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Fişi prize takınız.

- Cihazın perdesi açılarak incelenecek olan numune (genellikle TLC tabaka) kabin içine yerleştiriniz.

- Cihaz üzerindeki “short wave” “long wave” yazılı düğmeye basılarak incelemek istediğimiz dalga boyuna göre (254nm ve 366nm) seçim yapılır.

- Gözleme işlemi cihaz üzerindeki gözlem penceresinden yapılır.

- İşlem bittikten sonra dalga boyu düğmesini mutlaka kapatınız(düğme orta konuma getirilir).

- Numuneyi kabin dışına alınız.

- Fişi prizden çekiniz.

- Cihazın temizliğini yapınız.