- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Bilgisayarı açınız.

- Bilgisayar destekli çalışılacak ise önce softwari çalıştırınız.

- Cihazı, arkasında bulunan açma / kapama düğmesinden açınız

- Cihazın açılmasıyla cihaz tarafından parametrelerin kontrolü yapılır. Bu esnada herhangi bir işlem yapılmaz.

- Kontrol işlemi bittikten sonra ana menü de çalışmanın amacına uygun olanı seçiniz. Daha sonra gelen ekranda çalışmaya uygun parametreler (örn: Dalgaboyu, kaç ölçüm yapılacagı) giriniz.

- Cihaz ait olan iki adet UV küvetlerden bir tanesi blank için kullanılır. Diğeri ise numunenin ölçümü için kullanılır.

- Blank için iki küvet hazırlayınız, her iki bölmeye yerleştiriniz ve baseline alınız.