- Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir.

- Cihazın göz ile genel kontrolü yapılmalıdır. Etrafının açık ve rutin bağlantıların haricinde iletken bir cisim ile temas halinde olmadığından emin olunmalıdır.

- Cihaz çalıştırılmadan önce kapağı açılmalı ve içerisinde herhangi bir malzemenin olmadığı kontrol edilmelidir.

- Tahliye borusundaki vantilatör ışığının yandığından emin olunmalıdır.

- Cihaz ön paneldeki On/Off düğmesinden açılmalıdır.

- Ön paneldeki elektronik göstergelerin aktif hale gelmesi beklenmelidir.

- İstenilen sıcaklık ayarlanmalıdır.

- Fırın kapagı 600 C üzerindeki sıcaklıklarda kesinlikle açılmamalıdır.

- Fırın sıcak iken kapak açılmadan önce koruyucu eldiven ve gözlük kesinlikle giyilmelidir.

- Sıcak fırına malzeme yerleştirirken yada fırından malzeme alırken sadece özel maşası kullanılmalıdır. Fırının içerisine el ile kesinlikle müdahale edilmemelidir.

- Çalışma esnasında fırın kapağı kesinlikle iki taraftan tutularak açılmalı yada kapatılmalıdır.

- Sıcak fırının kapağı kesinlikle açık bırakılmamalıdır.

- Sıcak fırın ile çalışılırken; kapak açılmadan önceki sıcaklık ile kapak açılıp işlem yapılıdıktan sonraki sıcaklık farkının 20 C'nin üzerinde olmaması gerekmektedir.