AMAÇ:

Bu talimat, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetiminde olan sunucu ve altyapı elemanlarının bulunduğu sistem odalarının bakım ve kontrolünde uyulması gereken kuralları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM:

Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi BİDB yönetiminde olan bilgi sistemlerinde kullanılan sunucuları, kablolama altyapısı ve kabinlerinin bulunduğu sistem odalarını kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ağı altyapısında kullanılmakta olan cihazlar ve altyapı elemanlarının kontrolü ve gerekli periyodik bakımların sağlanması BİDB Ağ ve Sistem Birimleri tarafından uygulanmaktadır.

4. KURALLAR:

4.1.	 ERİŞİM

- Sistem odaları yetkisiz personelin bilerek veya kaza ile erişiminin engellenmesi amacıyla her zaman kilitli tutulmalıdır.

- Sistem odasına girmeye yetkili olmayan ama bakım/onarım, danışmanlık vb. gibi amaçlarla sistem odasında çalışma ihtiyacı olan kişilerin; uygun şartlar altında, gerekli önlemler alındıktan sonra ve ancak kurum çalışanı bir kişinin gözetiminde çalışması sağlanır.

- Sistem odasında bulunan sunuculara ve bilgi içeren her türlü ekipmanlara fiziksel erişim, kullanıcısı başında bulunduğu zaman zarfında izin verilir ve kontrol altında tutulur.

- Parmak izi okuyucu cihaz aracılığı ile sistem odalarına erişim sadece düzenli olarak kullanması gereken personel ile sınırlandırılmıştır.

- İşten ayrılan personelin parmak izi sistemden kaldırılır.

4.2.	 FİZİKSEL GÜVENLİK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

- Sistem odalarında oluşabilecek problemlere karşı sistem odası ısı ve nem kontrol yazılımı ve sensörleri içeren donanım kullanılmaktadır.

- Bu sensörler;  ısı ve nem değişikliklerini daha önceden tanımlanmış olan eşik değerlerindeki farklılıkları anlık olarak gözlemleyebilmektedir.

- Oluşan anormal durumlar anlık olarak SMS ve e-posta ile ilgili personele bildirilmektedir.

- Sistem odasında duman detektörü ve yangın alarmı konumlandırılmıştır.

- Sistem odasında yangın söndürme sistemi kurulmuştur.

- Sistem odalarında su baskınına karşı yerden yükseltilmiş taban kullanılmıştır.

- Sistem odaları elektrik kesinti ve arızalarına karşı kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve jeneratör ile desteklenmiştir.

- Sistem odalarında ısı ve nem farklılıklarının önüne geçebilmek amacıyla iklimlendirme sistemleri kullanılmaktadır.

- Sistem odaları elektriksel gürültülerden arındırılabilmesi amacıyla ayrı güç ve toprak kablolamaları yapılmıştır.

- Sistem odalarının bulunduğu binaların çatı, su ve kanalizasyon borularının düzenli bakımı, ilgili birimle (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) resmi yazışma yapılarak sağlanır.

4.3. 	BAKIM

- Sistem Odalarının bakımı sadece yetkili personel tarafından yapılmaktadır.

- Cihazların bakımı üreticinin tavsiye ettiği zaman aralığında yapılmaktadır.

- Kullanıcıların işlerini aksatmaması için sunucuların bakımı mesai saatleri dışında yapılır.

- Bakım yapılmadan önce kesintiden etkilenecek birime haber verilir.

- Bakıma başlandığında cihazın enerjisini kesilir.

- Sunucular garanti altında ise, garanti şartları neticesinde bakım sağlanmaktadır.

- Sunucular herhangi arızadan dolayı kurum dışına çıkarılacaksa seri numarası, marka modeli belirtilerek teslim tutanağı hazırlanır.